- AMAÇ

Bu talimatın amacı, Firmamız ’ın şantiye uygulamalarında yapılan elektrik tesisatı işlerine ait çalışmalarda yapılan işlemleri açıklamak, görev ve sorumlulukları tanımlamaktır.

- KAPSAM ve SORUMLULUKLAR

Elektrik tesisatı İşleri kapsamındaki montaj işler bu talimat kapsamında olup talimatın uygulanmasından Şantiye Şefi sorumludur.

- TANIMLAR VE KISALTMALAR

- UYGULAMA

Tüm uygulamalarda, proje ve şartnamede belirtilen hususlara tam uygunluk esastır.

- Yapılarda elektrik işleri inşaatın temel aşamasında başlar ve diğer aşamaları ile birlikte ilerler.

- İnşaatın temelinin yapımı aşamasında pano beslemeleri için bina donatı topraklaması yapılmalıdır.

- PTT ve Ana Pano beslemeleri için PVC borular kullanılmalıdır.

- Kat tabliyesi kalıbı yapıldıktan sonra ve demir montajından önce elektrik tesisatı boş borularının montajı yapılmalıdır.

- Duvarlardan geçmesi gereken elektrik tesisatı boş borularının sıva yapımına başlanılmadan önce montajı yapılmalıdır.

- Panoların, Sigorta kutularının, telefon kutularının ve benzeri diğer elamanların montajı ile bütün kabloların çekilmesi işlemleri inşaatın boya aşamasından önce yapılmalıdır.

- Lambalar, Anahtarlar, Yangın dedektörleri, Hoparlörler ve benzeri elamanların montajı ise son aşama olup, bu aşamada inşaatta da temizlik işleri yapılmaktadır.

- İLGİLİ DOKÜMANLAR

- SİSTEM REFERANSLARI

TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Standardı – Madde 7.1

- REVİZYON TABLOSU

| REV. NO. | REVİZYON GEREKÇESİ | TARİH |
| --- | --- | --- |